## Slide 1: Chapter 15 MIPS Specific Issue
Linux内核中关于MIPS的专门问题
谭弘泽

## Slide 2: 目录
1 直接管理高速缓存
  1.1 DMA设备存取
  1.2 动态生成随后要执行的指令
  1.3 高速缓存/存储器映射问题
  1.4 高速缓存重影
2 CP0流水线遇险
3 多处理器系统和高速缓存一致性
4 关键例程的手动调优

## Slide 3: Chapter 15 MIPS Specific Issue
Linux内核的大部分都是用可移植的C写的
  大部分代码不用进一步处理就可以直接移植到像MIPS这类清晰的体系结构上
  上一章我们看到了一些机器相关的代码
    异常处理
    存储器管理
  本章看一下其他需要特殊MIPS代码的地方

## Slide 4: Chapter 15 MIPS Specific Issue
前两节涉及大多数MIPS CPU软硬件间的权衡
  编程方便性 V.S. 硬件简单性
本章要学
  通过软件管理MIPS高速缓存
  MIPS CP0（CPU控制）操作需要直接考虑的流水线效果
  有关MIPS的多处理器（SMP）Linux系统需要了解的知识
  怎样用传奇式的汇编语言代码加速一个使用频率很高的内核例程

## Slide 5: 第1节 直接管理高速缓存
在x86 CPU中，也就是Linux出生长大的地方
  高速缓存几乎是不可见的
  由硬件维护一切
  就好像直接和内存打交道一样
MIPS系统不是这样的
  许多MIPS核的高速缓存没有任何类型额外的“一致性硬件”
  Linux必须处理好几个方面的问题

## Slide 6: 直接管理高速缓存 第1.1节 ——DMA设备存取
DMA控制器直接写或者读存储器
  写可能使高速缓存内容过时
  读可能错过尚未回写的高速缓存数据
在一些系统上（特别是x86 PC上）
  DMA控制器会设法把有关数据传输的信息告诉硬件高速缓存控制器
  高速缓存控制器必要时自动作废或者回写高速缓存内容
  使得整个过程是透明的
  称作“I/O高速缓存一致性(I/O-cache coherent)”
  简称“I/O一致性(I/O coherent)”

## Slide 7: 直接管理高速缓存 第1.1节 ——DMA设备存取
很少有MIPS系统是I/O-cache一致性
大多数情况下
  DMA传输在没有告诉高速缓存逻辑的情况下就开始了
  设备驱动程序必须管理高速缓存以保证不会使用高速缓存或存储器中的过时数据
Linux有个DMA API向设备驱动程序输出管理DMA数据流的例程
  其中许多例程在I/O-cache一致的系统中为空
  可以在随Linux内核源码提供的Document/DMA-API.txt在内的文档中看到这些例程
  实际上，如果你在编写或移植设备驱动程序，就应看看这些文档

## Slide 8: 直接管理高速缓存 第1.1节 ——DMA设备存取
当驱动程序请求分配缓冲区时，可以选择不同的缓冲区
  “一致性”存储器
    会产生性能代价
    MIPS CPU上很可能采用不用高速缓存实现(如kseg1)
  非一致存储器
    dma_map_xx()
    “sync”函数
如果有兴趣看一眼Linux的实现
  了解一下怎样从MIPS指令出发构建高速缓存同步函数
  第4章第6节可以作为一个参考

## Slide 9: 直接管理高速缓存 第1.2节 ——动态生成随后要执行的指令
这不是内核特有的问题
一些加速语言解释器的“即时(just-in-time)”翻译器之类的应用程序中碰到的机会更多
MIPS上的任何做法都应该建立在synci指令的基础上
许多没有该指令的CPU仍然在用
  会触发保留指令异常RI（Reserved Instruction）
  有个特殊的系统调用来利用特权指令cache执行必要的操作
    D-cache回写
    I-cache作废

## Slide 10: 直接管理高速缓存 第1.3节 ——高速缓存/存储器映射问题
虚拟高速缓存好像是一次奇妙的免费搭车，但是
  一旦存储器映射有变化
    简单的虚拟高速缓存就必须清空
    除非高速缓存很小，否则这种代价难以忍受
  如果用ASID拓展虚拟地址，就可以区分不同进程的地址转换
  给操作系统程序员带来了困难
为了让Linux能够成功运行虚拟高速缓存的系统而进行了大胆尝试
  作为向高速缓存有问题的体系结构进行移植的工作的一部分
  内核提供了一系列的规则和函数调用
    以flush_cache_xx()打头
    在内核文档Documentation/cachetlb.txt
物理标签虚拟索引的L1 cache在MIPS CPU中很常见，可能有别的问题

## Slide 11: 直接管理高速缓存 第1.4节 ——高速缓存重影
MIPS CPU的作者第一批认识到可以把高速缓存采用虚拟地址索引的好处与采用物理地址作为标签的好处结合到一起的
但是可能会导致高速缓存重影，关于重影详见第4章第12节
属于硬件缺陷，但是这些设备的吸引力很强
有两种处理高速缓存重影的方法
  第一种是试图保证某个页共享时
    引用该页的虚拟地址都具有相同的页色
    但是与BSD系统不同，Linux提供的一些特性使得保证正确的页色变得不可能
      同一页既有用户空间映射又有内核空间映射的情形
  第二种是清理掉任何老的重影映射
    MIPS移植需要有特殊的代码检测这种情形
    高速缓存/TLB文档做了一个尝试，提供了一些注意事项

## Slide 12: 第2节 CP0流水线遇险
依赖于某些CP0寄存器值的CP0操作需要仔细处理
流水线对于这些操作系统专用的操作不总是隐藏的
当然操作系统是所有CP0操作发生的地方
在一个现代的MIPS CPU上
  可以用遇险防护指令(eret、jalr.hb、jr.hb)
在老一点的CPU上
  只有异常入口和eret指令能够保证提供CP0遇险防护
  当写一段依赖于CP0指令的正确完成的代码时
    可能需要加上计算出来的一定数量的空操作指令(ssop或者nop，根据情况)
    老些的CPU手册应当描述任意遇险的最大持续时间

## Slide 13: 第3节 多处理器系统和高速缓存一致性
1990年代，MIPS CPU被SGI和其他公司用来建造高速缓存一致性的多处理器系统
MIPS R4000是第一个一开始就针对这类系统设计的微处理器
  SGI的大型MIPS多处理器服务器/超级计算机都是极为成功的产品
这些技术很少是专门针对MIPS的
这里描述的多处理器系统是一种“SMP”系统
  所有的CPU都共享同一处理器
  至少对于主要的读写存储器共享同一地址空间
  即是一个“SMP”系统（对称多处理器系统）
  例如神威太湖之光就不是SMP系统
Chip0
CPU core 0
CPU core 1
L2
Mem
Chip0
CPU core 0
CPU core 1
L2

## Slide 14: 第3节 多处理器系统和高速缓存一致性
对于SMP系统首选的操作系统结构应该是个CPU相互协作运行同一个Linux内核
  内核为在多个CPU上同时执行而调整过的显式并行程序
  SMP版本的调度器为任一个调用它的CPU找到最合适下次运行的工作
    在可用的CPU之间有效地共享线程
  这对从x86桌面上出生的操作系统内核来说是一个巨大的升级
  多个CPU并行运行呈现的问题和单个多任务CPU呈现的问题非常相似

## Slide 15: 第3节 多处理器系统和高速缓存一致性
硬件上存储器可以
  构成所有CPU共享的一个大块，
  构造成分布式的，其中一个CPU到某个存储区比别的CPU要“近”
所有的多处理器系统都有一个问题
  共享存储器的性能比专用的低
    吞吐量被分割
    延时因为逻辑变复杂而增加
高速缓存的问题是
  CPU间可能需要通信
  高速缓存可能不一致

## Slide 16: 第3节 多处理器系统和高速缓存一致性
目前推出的系统是这样的
  存储器共享以高速缓存行为单位进行管理
  读数据可以复制到任意数量的高速缓存里
  一个CPU正在写的高速缓存行归一个高速缓存专用
  维护一个明确的状态，每个高速缓存行指定一个状态机
  产生了许多术语比如MESI、MOSI、MOESI
    modified
    owned
    exclusive
    shared
    invalid
  简单的协议会导致共享成本的上升

## Slide 17: 第3节 多处理器系统和高速缓存一致性
第一个实际的系统采用广播总线连接所有高速缓存和主存
  有点是全部参与者都可以
    同时、以同样的次序接受到消息，能够简化问题
  高速缓存之间大多数通信可以通过让高速缓存和内存间的重填和回写操作来达到
  一致高速缓存有时叫做“监听高速缓存”
  但是不易拓展到多个CPU或者很高频率的情形
现代的系统使用更加复杂的连接网络
  高速缓存之间
  高速缓存和内存之间
  不能依赖监听，系统中没有一个地方让你可以找出不同请求发生的次序

## Slide 18: 第3节 多处理器系统和高速缓存一致性
2006年以来，这种技术正在迁移到最小的系统
  这些系统中在位于一个片上系统SoC的多个处理器之间共享存储器
芯片级的多处理器（CMP——Chip Level Multiprocessing）
  在不用很高的时钟频率下增加了计算能力
  已知的实用的SoC设计和测试方法不能交付很高的频率
  任何情况下，功率频率有问题的处理器基本上没有实用价值
    运行于3GHz
    功率达70W
    需要解决散热问题

## Slide 19: 第3节 多处理器系统和高速缓存一致性
很难在SoC上制造单个监听总线之类的东西
目前的工艺技术水平是
  采用小规模的CPU集群
  由一块与这些CPU紧密耦合在一起的逻辑来维护高速缓存一致性
  实现单个的控制点
未来的SoC可能会用一些松耦合的CPU网络
  需要更为复杂的高速缓存一致性协议

## Slide 20: 第3节 多处理器系统和高速缓存一致性
要让高速缓存一致的SMP硬件能工作，还能高效地工作非常困难
产生了很多口口相传的经验体会
在于Linux内核这类的健壮的、多CPU应用打交道之前，这些东西值得介绍一下：
  选择不需要一致性管理的页
  原子性、临界区和多处理器锁
  存储器访问顺序不确定和存储器防护

## Slide 21: 第3节 多处理器系统和高速缓存一致性
选择不需要一致性管理的页
  只读页不需要管理，比如指令，Linux进行特殊处理
原子性、临界区和多处理器锁
  第14章第2节意义下的原子性是保障SMP系统正常工作所必不可少的
  MIPS体系结构的ll/sc指令是构建原子操作和锁的基本原语
    其设计得可以很好地扩展到大规模多处理器
存储器访问顺序不确定和存储器防护
  用共享存储器在线程间通信的软件总是非常脆弱的
  sync指令还有针对具体CPU的额外的语义，需要阅读相应的CPU手册
    “全部数据都已离开系统接口”，“一直等到整个读写队列为空”

## Slide 22: 第4节 关键例程的手工调优
clear_page()例程在Linux内核使用得很多
全部填满零的页面就是直接满足应用程序数据空间“未初始化”部分的需要的
作为一种安全策略
  清除上一个程序页面
  防止从一个程序到另一个程序之间偶然的信息泄漏
  这种泄漏违反安全策略
如果CPU可以理解预取提示
  用专门的“为写预取”版本
  可以无需读进任何数据而新建一个高速缓存行

## Slide 23
main_loop:
# the prefetch. Bring in cache line, but with luck we won’t read memory.
# But if all this CPU offers is a simple prefetch, that should work too.
pref Pref_PrepareForStore, PREF_AHEAD(a0)
# now we’re going to do eight stores
sw zero, 0(a0)
sw zero, 4(a0)
sw zero, 8(a0)
sw zero, 12(a0)
addiu a0, a0, 32
# some CPUs choke on too many writes at full-speed,
# so increment the loop pointer in the middle to give it a break.
sw zero, -16(a0)
sw zero, -12(a0)
sw zero, -8(a0)
bne a2, a0, main_loop
sw zero, -4(a0)# last store in the branch delay slot
# the second (end) loop does the rest, and has no prefetch which would overrun.
addiu a2, a0, PREF_AHEAD
end_loop:
sw zero, 0(a0)
sw zero, 4(a0)
sw zero, 8(a0)
sw zero, 12(a0)
addiu a0, a0, 32
sw zero, -16(a0)
sw zero, -12(a0)
sw zero,-8(a0)
bne a2, a0, end_loop
sw zero, -4(a0)
jr ra
nop
#define PREF_AHEAD 512
clear_page:
# the first loop (main_loop) stops short so as not to prefetch off
# end of page
addiu a2, a0, PAGE_SIZE - PREF_AHEAD
某同学讲过，略

## Slide 24: 谢谢